## Slide 1: 第3讲 按键与LED组合设计
——以ALINX实验板为例

## Slide 2: 点亮第一盏灯

## Slide 3: 点亮第一盏灯

## Slide 4: 作业1
用点亮4盏LED灯；
4盏LED灯在1秒内轮流点亮，即每盏LED灯的点亮时间是250毫秒；
一个轮流完成后，用一个4位的加法器累加LED循环的次数；
即当每一轮第四盏LED熄灭后，将这四盏LED灯改为同时点亮，显示出加法器中的16进制的数值，点亮时间为2秒；
加法器的数值从0~F循环。

## Slide 6: 作业1：

## Slide 7: 作业1：

## Slide 8: Keyboard
硬件电路
按键按下后，FPGA输入的是低电平。

## Slide 9: Keyboard
LED发光，FPGA输出的是高电平有效。

## Slide 10: Key
并行处理
等式右边变化，左边重新赋值

## Slide 11: 课堂练习及作业
完成实验板提供的按键的例程，如下：
CD\01_学习教程之例程篇\demo\02_key_test
基础作业部分：
在第一次作业的基础上，增加按键功能：
功能按键1——功能按键1按下后，暂停计数器计数，4盏LED持续循环点亮；当再次按下功能按键1后，计数器恢复计数功能。
复位按键2——复位按键2按下后，计数器将复位；
（选作）参看ALINX实验板的“键盘消抖”工作原理，加入20ms的键盘消抖的功能（可自行编程实现，也可调用ALINX的功能模块完成）；

## Slide 12
在完成上述内容的基础上，可以自学实验板中数码管的工作原理，并完成数码管的例程；
根据数码管的显示原理，并结合之前的LED和按键的作业，完成PPT中最后一页的“作业2-2”的内容（也可完成进阶作业中的部分要求）。
进阶作业部分：

## Slide 13: 键盘消抖——ALINX实验板
按键做为基本的人机输入接口，在很多电子设计中都能见到，由于机械特性，在按键按下或松开的时候，按键输入值是有抖动的，无论按下去是多平稳，都难以消除抖动，按键消抖方式有很多，本实验主要是通过FPGA 计时来消抖。

## Slide 14: 键盘消抖
该实验中设计了一个计数器，当按键输入有变化时， 计时器清零，否则就累加，直到加到一个预定值（例如10ms），就认为按键稳定，输出按键值， 这样就得到以后没有抖动的按键值。由于在很多地方需要用到按键下降沿或上升沿的检测，按键消抖模块直接集成了上升沿和下降沿检测的功能。

## Slide 15: 键盘消抖
如下图所示，通过按键消抖后，在按键按下时，十进制计数器加1，通过数码管译码扫描后显示出来。
按键输入

## Slide 16: 键盘消抖
ax_debounce: 按键消抖
count_m10: 0-9计数器
这里m0和m1构成了个位和十位的按键计数器
Seg_decoder: 数码管的显示数值译码器，m0和m1构成了个位和十位数字的译码显示
Seg_scan: 两位数码管的扫描显示

## Slide 17: ax_debounce: 按键消抖
模块中通过了两级 D 触发器来寄存键值，只有当键值稳定时才将键值输出。
我们可以看到在 assign 赋值语句中有一条“assign a_reset=（DFF1 ^ DFF2）”，学过数字电路的应该都知道“ ^ ” 是异或运算符，运算符两边相同运算结果为 0， 不同运算结果为 1。
DFF1 和 DFF2 比较 运算后的值通过“assign”赋给“a_reset”表示比较锁存键值的前后两级寄存器的值是否一致，只有前后两级寄存器的值一致，也就是 a_reset 的值为 0 时才表示当前锁存的键值没有变化。
当计数器累加到“TIMER_MAX_VAL”，表示锁存的键值已经稳定可以输出。
另外在模块中我们可以看 到“{.......}”符号，要注意这可不是大括号，这表示位拼接运算符，其作用是将运算符内的两位， 或是多位信号拼接在一起。

## Slide 18: ax_debounce: 按键消抖
module ax_debounce
(
input clk,
input rst,
input button_in,
output reg button_posedge,
output reg button_negedge,
output reg button_out
);
//// ---------------- input and output --------------
包含了按键输入引脚，上升沿输出，下降沿输出，按键信号的输出；

## Slide 19: ax_debounce: 按键消抖
//// ---------------- internal constants --------------
parameter N = 32 ; // debounce timer bitwidth
parameter FREQ = 50; //model clock :Mhz
parameter MAX_TIME = 20; //ms
localparam TIMER_MAX_VAL = MAX_TIME * 1000 * FREQ;
////---------------- internal variables ---------------
reg [N-1 : 0] q_reg; // timing regs
reg [N-1 : 0] q_next;
reg DFF1, DFF2; // input flip-flops
wire q_add; // control flags
wire q_reset;
reg button_out_d0;
计算出20ms的定时器计数数值
*** 1000 * FREQ  计算时间长度为1ms

## Slide 20: ax_debounce: 按键消抖
////contenious assignment for counter control
assign q_reset = (DFF1 ^ DFF2); // xor input flip flops to look for level
//chage to reset counter
assign q_add = ~(q_reg == TIMER_MAX_VAL); // add to counter when q_reg
//msb is equal to 0
DFF1: 当前按键输入的状态；
DFF2: 上一个时钟周期按键输入的状态；
通过比较这两个状态是否相同，来判定按键是否会发生变化（反转）。
q_add：按键状态保持计数器，按键没有反转（稳定状态）时，持续延时时间纸质满20ms；若未满20ms，该计数器继续累加；若满停止延时累加（等待按键断开）；若按键发生了变化，则清零并重新开始计数。

## Slide 21: ax_debounce: 按键消抖
//// combo counter to manage q_next
always @ ( q_reset, q_add, q_reg)
begin
case( {q_reset , q_add})
2'b00 :
q_next <= q_reg;
2'b01 :
q_next <= q_reg + 1;
default :
q_next <= { N {1'b0} };
endcase
end
//如果q_reset==1，则计数器全部清零。
N {1’b0} ：N位（N=32）全部为0；
按键状态如果出现反转，若是，q_reset置1，计数器清零；否则q_reset保持为0；
按键消抖延迟累加是否满20ms，若否，q_add为1，保持计数；否则q_add为0；状态保持不变；
//如果计数满20ms，计数器保持不变。
//如果计数未满20ms，计数器持续+1。

## Slide 22: ax_debounce: 按键消抖
//// Flip flop inputs and q_reg update
always @ ( posedge clk or posedge rst)
begin
if(rst == 1'b1)
begin
DFF1 <= 1'b0;
DFF2 <= 1'b0;
q_reg <= { N {1'b0} };
end
else
begin
DFF1 <= button_in;
DFF2 <= DFF1;
q_reg <= q_next;
end
end
初始化按键输入寄存器
此次按键状态更新；
上一个时钟周期按键状态更新；消抖延迟寄存器数值存储（更新）当前数值；
监测按键状态更新并保存——为判断按键是否有变化准备；

## Slide 23: ax_debounce: 按键消抖
//// counter control
always @ ( posedge clk or posedge rst)
begin
if(rst == 1'b1)
button_out <= 1'b1;
else if(q_reg == TIMER_MAX_VAL)
button_out <= DFF2;
else
button_out <= button_out;
end
按键初始化为高电平，未有按键；
根据计数器，输出按键状态变化；
当按键消抖延迟累加满20ms时，按键输出DFF2的数值；
若未满20ms，持续输出初始化时的状态（高电平）。

## Slide 24: ax_debounce: 按键消抖
always @ ( posedge clk or posedge rst)
begin
if(rst == 1'b1)
begin
button_out_d0 <= 1'b1;
button_posedge <= 1'b0;
button_negedge <= 1'b0;
end
else
begin
button_out_d0 <= button_out;
button_posedge <= ~button_out_d0 & button_out;
button_negedge <= button_out_d0 & ~button_out;
end
end
endmodule
button_negedge
button_posedge
按键的状态信号输出——按键开始和按键结束的控制脉冲信号；
输出电平为高电平，
上升沿为0——没有上升沿
下降沿为0——没有下降沿
上一次时钟周期按键的输出状态button_out_d0，与当前按键的输出状态button_out；
（1） button_out_d0=0； button_out=1；上升沿
（2） button_out_d0=1； button_out=0；下降沿

## Slide 25: ax_debounce: 按键消抖
产生按键开始和按键结束的控制脉冲信号的RTL视图：
1
0
按键的上升沿信号
按键的下降沿信号
1
0
0或者1：表示button_out_d0的D触发器Q的输出，上一个时钟的值；
0或者1：表示button_in的状态值，此刻时钟的值；

## Slide 26
在完成上述内容的基础上，可以自学实验板中数码管的工作原理，并完成数码管的例程；
根据数码管的显示原理，并结合之前的LED和按键的作业，完成作业2-2的内容。
进阶部分：

## Slide 27: Keyboard and Segment LED

## Slide 28
Segment LED
硬件电路
数码管的所有驱动信号都是“低电平有效”。

## Slide 29
Segment LED

## Slide 30
Segment LED
对于共阳极的数码管，显示数字和字符的编码如下：

## Slide 31
Segment LED
对于共阳极的数码管，显示数字和字符的编码如下：

## Slide 32
Segment LED
对于多位数码管，利用视觉暂留原理，快速交替显示，让眼睛看上去是多个数码管同时显示的。即分别选通各个数码管显示对应的数值，不断循环。

## Slide 33
Segment LED
seg_scan 模块就是实现这个轮流导通显示对应位置数值的程序

## Slide 34
Segment LED
应用共阳极数码管扫描的原理，使用 6个10位的计数器组成 6 位十进制计数器，将计数器的值送到数码管扫描模块显示。
源代码：
Seg_test： 顶层实体程序，分别调用计数模块（count_m10），数码管译码模块和数码管扫描显示模块实现。
（1）调用6次计数模块，实现十万位到个位的10进制计数。
（2）调用6次译码模块，对各个位的数字进行译码
（3）调用1次扫描模块，实现6位数字的每秒200次的轮流显示。

## Slide 35
Segment LED——seg_scan.v
module seg_scan(
input clk,
input rst_n,
output reg[5:0] seg_sel, //digital led chip select
output reg[7:0] seg_data, //eight segment digital tube output,MSB is
//the decimal point
input[7:0] seg_data_0,
input[7:0] seg_data_1,
input[7:0] seg_data_2,
input[7:0] seg_data_3,
input[7:0] seg_data_4,
input[7:0] seg_data_5
);

## Slide 36
Segment LED——seg_scan.v
parameter SCAN_FREQ = 200; //scan frequency 6个Seg-led每秒显示200次
parameter CLK_FREQ = 50000000; //clock frequency
parameter SCAN_COUNT = CLK_FREQ /(SCAN_FREQ * 6) - 1;
//约为41666
每个Segment LED显示的持续时间，

## Slide 37
Segment LED
always@(posedge clk or negedge rst_n)
begin
if(rst_n == 1'b0)
begin
scan_timer <= 32'd0;
scan_sel <= 4'd0;
end
else
if(scan_timer >= SCAN_COUNT)
begin
scan_timer <= 32'd0;
if(scan_sel == 4'd5)
scan_sel <= 4'd0;
else
scan_sel <= scan_sel + 4'd1;
end
else
begin
scan_timer <= scan_timer + 32'd1;
end
end
当SCAN_TIMER计数值满了以后，SCAN_SEL 控制Seg-LED位置不断循环，
——seg_scan.v
定时控制部分：
每个数码管点亮显示的时间：Scan_timer,
最大时间：SCAN_COUNT
扫描显示数码管的位置：
Scan_sel,
数值范围0-5，共6个数码管；

## Slide 38
Segment LED——seg_scan.v
begin
case(scan_sel)
//first digital led
4'd0:
begin
seg_sel <= 6'b11_1110;
seg_data <= seg_data_0;
end
//second digital led
4'd1:
begin
seg_sel <= 6'b11_1101;
seg_data <= seg_data_1;
end
//...
硬件控制部分：
通过case语句，将被选中显示的seg_led的选通引脚清零（选中），
硬件引脚：seg_sel的输出
硬件引脚：seg_data的输出
。。。。。。

## Slide 39
Segment LED——seg_decoder.v
module seg_decoder
(
input[3:0] bin_data, // bin data input
output reg[6:0] seg_data // seven segments LED output
);
Seg-led显示十六进制字符的编码，利用case语句，实现“查表”输出。

## Slide 40
Segment LED——seg_decoder.v
case(bin_data)
4'd0:seg_data <= 7'b100_0000;
4'd1:seg_data <= 7'b111_1001;
4'd2:seg_data <= 7'b010_0100;
4'd3:seg_data <= 7'b011_0000;
4'd4:seg_data <= 7'b001_1001;
4'd5:seg_data <= 7'b001_0010;
4'd6:seg_data <= 7'b000_0010;
4'd7:seg_data <= 7'b111_1000;
4'd8:seg_data <= 7'b000_0000;
4'd9:seg_data <= 7'b001_0000;
4'ha:seg_data <= 7'b000_1000;
4'hb:seg_data <= 7'b000_0011;
4'hc:seg_data <= 7'b100_0110;
4'hd:seg_data <= 7'b010_0001;
4'he:seg_data <= 7'b000_0110;
4'hf:seg_data <= 7'b000_1110;
default:seg_data <= 7'b111_1111;
endcase

## Slide 41
Segment LED——count_m10.v
module count_m10(
input clk,
input rst_n,
input en, //Counter enable
input clr, //Counter synchronous reset
output reg[3:0]data, //counter value
output reg t // carry enable signal
);
实现6位的十进制计数器的功能。

## Slide 42
if(en) //一旦使能位为1，位数累加1
begin
if(data==4'd9)
begin
t<= 1‘b1; //Counter to 9 to generate carry
data <= 4‘d0; //Counter to 9 reset
end
else
begin
t <= 1'b0;
data <= data + 4‘d1; //位数累加1
end
end
实现6位的十进制计数器的功能的主要代码：
通过在个位，十位，百位，千位，万位和十万位中分别调用count_m10模块，实现各个位置上的计数。1秒钟计数完成，个位进位使能，加1；当个位计数满10后，十位进位使能，加1；。。。。。。以此类推。
——count_m10.v

## Slide 43
Segment LED——seg_test.v
module seg_test(
input clk,
input rst_n,
output[5:0]seg_sel,
output[7:0]seg_data
);
顶层实体
利用前面实现的计数器模块，译码器模块和数码管扫描模块，构成了6位计数器的整体程序。

## Slide 44
Segment LED——seg_test.v

## Slide 45
Segment LED——seg_test.v
wire[3:0] count0; //输出至译码器进行译码显示输出
wire t0; //进位位连线至十位计数器
count_m10 count10_m0(
.clk (clk),
.rst_n (rst_n),
.en (en_1hz), //当计数器满1秒计数时，个位使能计数加1.
.clr (1'b0),
.data (count0), //输出当前的计数值；
.t (t0) //当个位满10计数值时，个位进位置1；
);
个位上的计数器模块调用代码

## Slide 46
wire[3:0] count1; //输出至译码器进行译码显示输出
wire t1; //进位位连线至百位计数器
count_m10 count10_m1(
.clk (clk),
.rst_n (rst_n),
.en (t0), //当个位上满10进时，十位计数器使能计数加1.
.clr (1'b0),
.data (count1), //输出当前的计数值；
.t (t1) //当十位满10计数值时，十位向百位进位位置1；
);
Segment LED——seg_test.v
十位上的计数器模块调用代码

## Slide 47: 作业2-2：
利用LED、KEY和Segment LED，实现下面的功能；
（1）在前2次作业的基础上，实现6位的10进制计数器计数，并在Segment LED显示计数器的次数；
即4盏LED一秒内循环点亮， 10进制计数器加1，同时在Segment LED上显示计数的次数；
（2）实现Reset 按键功能，按下按键后全部清零；
（3）功能按键1——功能按键1按下后，暂停计数器计数，Segment LED维持当前数值显示，但是，4盏LED持续循环点亮；
（4）当再次按下功能按键1后，计数器恢复计数功能。