## Slide 1: 第九讲 频率计的改进

## Slide 2: 课堂练习及作业：
（1）分别完成Mealy状态机和Moore状态及的8位移位寄存器或者110序列检测程序的工程建立；
（2）应用Modelsim完成8位移位寄存器激励文件的编写，分别实现上述两种8位移位寄存器的时序仿真；
（3）利用状态机的方法，设计1MHz以下方波信号的计数器，并完成用数码管显示；（1Hz-999999Hz）
（4）过程中尝试应用Modelsim和SignalTapII进行仿真、调试；
（5）利用PLL提升工作时钟为100MHz。

## Slide 3: 频率计的设计改进
改进功能要求：
1. 能够测试1Hz-10MHz，脉冲信号（幅度为3-5V）的频率；
2. 将十进制计数器改进为8位的，
3. 为能以6个数码显示管，将数码管改为6位的科学记数法显示，如1KHz，显示为1.0000E3；
4. 附加项1：系统有复位按键(RESET)、控制测量频率启动/停止状态的功能选择按键(KEY1)；
5. 附加项2：根据功能选择按键(KEY1)状态，设计测量时LED灯指示测量状态和暂停状态。例如LED滚动或闪烁表示测量中，LED灭或者常亮表示暂停状态；

## Slide 4: 频率计的设计总体框图
PLL系统时钟100M
定时和控制
启动、停止切换按键开关
级联的6个数位-十进制计数器
计数器使能
计数器清零
计数值存储
计数数值锁存
计数数值显示
周期方波fs信号源
状态指示灯

## Slide 5: 频率计的状态控制及时许波形图
控制时钟脉冲
清零状态
计数状态
锁存与显示状态
清零状态
计数器状态
清零脉冲
使能脉冲
锁存脉冲
计数器输出
待测脉冲

## Slide 6: 频率计的课堂改进设计
完成附加项3：增加功能按键2（Key2），实现频率/周期的功能测试测量与现实的转换；Key2选择周期测量时，数码管显示周期的数值，例如1KHz，显示1.0E-3S；50KHz，显示2.0E-5S；

## Slide 7: 频率计的课堂改进设计
测量周期的方法：浮点运算，也可以用其他间接的方法；
例如，已知100MHz的时钟，周期为10ns，那么100MHz/50KHz=2000个10ns，那么50KHz就是20us的周期，就可以直接显示为2.0E-5S。方法可以自行改进完成。

## Slide 8: 频率计的设计要求
在确定的闸门时间Tw内，记录被测信号的脉冲个数Nx，则被测信号的频率为：
fx= Nx / Tw
Tw
Gate 闸门信号
Nx
若Tw为1秒，记录的脉冲个数Nx，则会受到计数器大小的限制；

## Slide 9: 频率计的设计总体框图
PLL系统时钟100M
定时和控制
启动、停止切换按键开关
级联的6个数位-十进制计数器
计数器使能
计数器清零
计数值存储
计数数值锁存
计数数值显示
周期方波fs信号源
状态指示灯

## Slide 10: 频率计的定时与控制模块组成框图
系统时钟50M
分频器
N进制计数器（N分频）
1Hz计数门控
时钟信号
状态切换按键开关
状态控制计数器与
控制信号发生器
计数值存储
计数器清零
计数器使能
Tw控制时钟脉冲
LED闪烁状态控制

## Slide 11: 频率计的定时与控制波形图
控制时钟脉冲
清零状态
计数状态
锁存状态
清零状态
计数器状态
清零脉冲
使能脉冲
锁存脉冲
计数器输出
待测脉冲