## Slide 1: 有限状态机的设计

## Slide 2
主要内容：
自学有限状态机设计的课件和内容；
按照实验板中“04_uart_test”的讲义和例子运行程序；理解基于状态机的串口发送与接收程序的设计原理；
按照作业6中的要求，完成串口人机交互实验的课后作业。

## Slide 3
10.1 有限状态机的概述
10.1.1 状态机的分类
根据输出信号产生机理的不同，状态机可以分为摩尔
（Moor）型和米里（Mealy）型。
摩尔型状态机的输出只是当前状态的函数，米里型状态
机的输出则是当前状态和当前输入的函数。
米里型状态机的输出是在输入变化后立即变化的，不依
赖时钟信号的同步，
摩尔型状态机在输入发生变化时，还必须等待时钟的到来，必须等状态发生变化时才导致输出的变化，因此摩尔型比米里型状态机多等待一个时钟周期。

## Slide 4
图 10-1 摩尔型状态机的结构图
图 10-2 米里型状态机的结构图

## Slide 5
图 10-3 米里型状态机的
STG 图
状态转移图（STG，State Transition Graph）是一种有向图，图中带有标记的节点或顶点与时序状态机的状态一一对应。当系统处于弧线起点的状态时，用有向边或弧线表示在输入信号的作用下可能发生的状态转移。
10.1.2 有限状态机的状态转换图
图 10-4 摩尔型状态机的
STG 图

## Slide 6: 有限状态机

## Slide 7: 有限状态机
右图的输出仅与状态有关：若目前状态机处于状态S0时,输入为0则状态机将维持状态S0不变,若输入改为1则下个状态改成状态S1,但不论输入是什么,此时输出均为0.
这种输出仅与状态有关,而与输入无关的状态机类型,称为Moore状态机
0

## Slide 8: 有限状态机

## Slide 9: 有限状态机
右图形的输出是会随输入不同而有所改变,例如目前状态是S3,若输入是0则输出为0且下个状态更换成S1,而输入为1则输出为1且下个状态更换成S0.
这种输出与状态及输入皆有关系者,称为Mealy状态机.

## Slide 10
10.1.3有限状态机的设计流程
图10-5 Verilog HDL设计有限状态机的流程图

## Slide 11
在Verilog HDL设计过程中，有限状态机描述程序中必须包括以下几个方面：
（1）时钟信号：用于为有限状态机状态转移提供时钟信号。
（2）状态复位：用于有限状态机任意状态复位转移。
（3）状态变量：用于定义有限状态机描述的状态。
（4）状态转移指定：用于有限状态机状态转移逻辑关系。
（5）输出指定：用于有限状态机两状态转移结果。
10.2有限状态机的设计要点
1. 状态机的编码规则

## Slide 12
3. 状态编码
（1）顺序编码
顺序编码又称为二进制编码（Binary State Machine Encoding），就是用二进制数来表示所有状态。
（2）格雷编码
格雷编码（Gray Code State Machine Encoding）能够很好地解决顺序编码产生毛刺的问题。
（3）一位热码编码
一位热码编码（One-Hot State Machine Encoding）方式就是用n个触发器来实现具有n个状态的状态机。
2. 起始状态的选择

## Slide 13
状 态 | 顺序编码 | 格雷编码 | 一位热码编码
s0 | 000 | 000 | 00000001
s1 | 001 | 001 | 00000010
s2 | 010 | 011 | 00000100
s3 | 011 | 010 | 00001000
s4 | 100 | 110 | 00010000
s5 | 101 | 111 | 00100000
s6 | 110 | 101 | 01000000
s7 | 111 | 100 | 10000000
表10-1 3种编码方式的对比

## Slide 14
在Verilog HDL中，有两种定义状态编码的方式，分别用参数（parameter）和编译向导语句（`define）语句实现。
（1）参数定义方式
parameter s0=3'b000，s1=3’b001，s2=3’b011，
s3=3’b010，s4=3’b110，s5=3’b111； //定义
case（state）
s0：……； //调用
s1：……；
……

## Slide 15
（2）编译向导语句定义方式
`define s0 3'b000 //定义，结尾不加分号“；”
`define s0 3'b001
`define s0 3'b011
`define s0 3'b010
`define s0 3'b110
`define s0 3'b111
case（state）
`s0：……； //调用，必须加“`”
`s1：……；
……
4. 状态转移的描述——设置条件，完整的遍历各个状态间的跳转；

## Slide 16
10.3有限状态机设计实例
10.3.1摩尔型状态机
1. 五进制计数器
图10-6 五进制计数器的STG图

## Slide 17
10.3有限状态机设计实例
10.3.1摩尔型状态机
1. 五进制计数器Verilog HDL程序
module count5_moor(clk,reset,out,cout);
input clk,reset; //reset为复位信号
output cout; //进位输出

## Slide 18
output[2:0] out;
reg[2:0] out;
reg cout;
reg[2:0] current; //当前状态
parameter s0=3'b000, s1=3'b001, s2=3'b010,
s3=3'b011, s4=3'b100; //状态编码
always@(posedge clk or negedge reset)
begin
if(!reset) //复位，低电平复位，必须与敏感信号列表中的
// reset电平一致
begin
out<=0;

## Slide 19
current<=s0;
cout<=0;
end
else
case(current) //状态转移
s0:begin
out<=1;
current<=s1;
cout<=0;
end
s1:begin
out<=2;
current<=s2;

## Slide 20
cout<=0;
end
s2:begin
out<=3;
current<=s3;
cout<=0;
end
s3:begin
out<=4;
current<=s4;
cout<=0;
end
s4:begin

## Slide 21
out<=0;
current<=s0;
cout<=1;
end
default:current=s0;
endcase
end
endmodule
图10-7 五进制计数器的仿真波形图

## Slide 22
图10-8 Moor型状态机设计的110序列检测器的STG
2. 110序列检测器

## Slide 23
【例10-2】110序列检测器（Moor型）
module detector_110_moor(clk,reset,in,out,);
input clk,reset;
input in; //串行输入的数据
output out; //标记是否检测到110序列，检测到为1，否则为0
reg[1:0] current; //状态寄存器
parameter s0=2'b00, s1=2'b01, s2=2'b10, s3=2'b11; //定义状态，采用二进制的编码方式
2. 110序列检测器

## Slide 24
always@(posedge clk or posedge reset)
begin
if(reset) //异步复位，高电平有效
current<=s0;
else
case(current) //状态转移
s0:begin
if(in==1'b1) current<=s1;
else current<=s0;
end
s1:begin
if(in==1'b1) current<=s2;
else current<=s0；
end

## Slide 25
s2:begin
if(in==1'b1) current<=s2;
else current<=s3;
end
s3:begin
if(in==1'b1) current<=s1;
else current<=s0;，
end
default: current<=s0；
endcase
end

## Slide 26
always @(current )
begin
if (current==s3)
out<=1'b1;
else out<=1'b0;
end
endmodule
图10-8 Moor型状态机设计的110序列检测器的仿真波形图
//检测是否“110”输入的状态输出（out）模块

## Slide 27
10.3.2米里型状态机
图10-9 Mealy型状态机设计的110序列检测器的STG

## Slide 28
10.3.2米里型状态机
【例10-3】110序列检测器（Mealy型）
module detector_110_dealy(clk,reset,in,out);
input clk,reset;
input in; //串行输入的数据
output out; //标记是否检测到110序列，检测到为1，否则为0
reg[1:0] current; //状态寄存器
parameter s0=2'b00, s1=2'b01, s2=2'b11; //定义状态，
//采用格雷码的编码方式

## Slide 29
always@(posedge clk or posedge reset)
begin
if(reset) //异步复位，高电平有效
current<=s0;
else
case(current) //状态转移
s0:begin
if(in==1'b1)
current<=s1;
else
begin current<=s0; out<=0; end
end

## Slide 30
s1:begin
if(in==1'b1) current<=s2;
else begin current<=s0; out<=0; end
end
s2:begin
if(in==1'b1) current<=s2;
else begin current<=s0; out<=1; end
end
default: current<=s0；
endcase
end
endmodule

## Slide 31
图10-10 Mealy型状态机设计的110序列检测器的仿真波形图

## Slide 32
10.3.3有限状态机的描述方式
1.单进程描述方式
图10-11 单进程Mealy状态机结构图

## Slide 33
2.双进程描述方式
(a) 次态逻辑和状态寄存器在一个always进程语句
(b)状态寄存器和输出逻辑在一个always进程语句
图10-12双进程Mealy状态机结构图

## Slide 34
图10-12双进程Mealy状态机结构图

## Slide 35
input clk,reset;
input in;
output out;
reg out;
reg[1:0] current;
parameter s0=2'b00, s1=2'b01, s2=2'b11;
always@(posedge clk or posedge reset)
begin
if(reset)
current<=s0;
else
case(current)
s0:begin
【例10-4】110序列检测器(双进程1)
module detector_110_mealy1clk,reset,in,out);

## Slide 36
if(in==1'b1) current<=s1;
else current<=s0;
end
s1:begin
if(in==1'b1) current<=s2;
else current<=s0;
end
s2:begin
if(in==1'b1) current<=s2;
else current<=s0;
end
endcase
end
次态逻辑与状态转换的逻辑

## Slide 37
always @(current or in )
begin
if ((current==s2)&(in==1'b0))
out<=1'b1;
else out<=1'b0;
end
endmodule
图10-13 例10-4的双进程的110序列检测器的仿真波形图
【例10-5】110序列检测器(双进程2)
module detector_110_ mealy2( clk,reset,in,out,p_state);
input clk,reset;
输出逻辑

## Slide 38
input in;
output out;
reg out;
reg[1:0] n_state, p_state;
parameter s0=2'b00, s1=2'b01, s2=2'b11;
always@(posedge clk )
begin
if(reset) p_state=s0;
else p_state=n_state;
end
always@(p_state or in)
begin
case(p_state)
n_state: next
p_state: present
次态逻辑存储，状态是否发生变化

## Slide 39
s0: if(in==1'b1) n_state=s1;
else begin n_state=s0;out=1'b0;end
s1: if(in==1'b1) n_state=s2;
else begin n_state = s0;out=1'b0;end
s2: if(in==1'b1) n_state=s2;
else begin n_state=s0;out=1'b1;end
default: n_state=s0;
endcase
end
endmodule
图10-14 例10-5双进程的110序列检测器的仿真波形图
状态转换与输出逻辑

## Slide 40
3.三进程描述方式
图10-15 三进程Mealy状态机结构图
【例10-6】110序列检测器（三进程）
module detector_110_three_Mealy(clk,reset,in,out);
input clk,reset;
input in;
output out;
reg out;

## Slide 41
reg[1:0] n_state, p_state;
parameter s0=2'b00, s1=2'b01, s2=2'b11; //格雷编码方式
always@(posedge clk ) //寄存器
begin
if(reset) p_state=s0;
else p_state=n_state;
end
always@(p_state or in) //状态转换
begin
case(p_state)
s0: if(in==1'b1) n_state=s1;
else n_state=s0;
次态逻辑存储
状态转换情况

## Slide 42
s1: if(in==1'b1) n_state=s2;
else n_state = s0;
s2: if(in==1'b1) n_state=s2;
else n_state=s0;
default: n_state=s0;
endcase
end
always@(p_state or in) //输出
begin
case(p_state)
s0: out=1'b0;
s1: out=1'b0;
s2: if(in==1'b0) out=1'b1;

## Slide 43
else out=1'b0;
default: out=1'b0;
endcase
end
endmodule

## Slide 44: 课堂练习：
（1）仔细阅读所提供的UART源代码程序，或者根据自己开发板的串口demo程序完成UART的实验；
（2）应用串口demo程序，建立串口发送与接收实验的工程文件，借助串口小助手，完成串口发送与接收的实验调试。
（3）完成下面的作业6：

## Slide 45: UART
串口指异步串行通信，异步串行是指UART（Universal Asynchronous Receiver/Transmitter），通用异步接收/发送。
UART是特指一个并行输入转换成为串行输出的芯片。
UART包含TTL电平的串口和RS232电平的串口。 TTL电平是3.3V的，而RS232是负逻辑电平，它定义+5至+12V为低电平，而-12至-5V为高电平。

## Slide 46: UART
目前单片机、FPGA开发板的串口通信通过USB转串口方式，主要是解决很多人电脑不带串口接口的问题。
FPGA芯片可以使用2个IO口和USB转串口芯片CP2102相连。

## Slide 47: UART
USB桥接芯片的硬件连接
UART接口
USB接口

## Slide 48: UART的通信协议

## Slide 49: UART
端口、波特率、校验位、数据位长度和停止位等都是需要在通信前设置好的参数，
可以理解为协议的建立。

## Slide 50: UART的波特率
常见的串口通信波特率有2400 、9600、115200等，
发送和接收波特率必须保持一致才能正确通信。
波特率是指1秒最大传输的数据位数，包括起始位、数据位、校验位、停止位。假如通信波特率设定为9600，那么一个数据位的时间长度是1/9600秒。

## Slide 51: UART-rx.v
接收状态机状态转换图如下：
“S_IDLE”状态为空闲状态，上电后进入“S_IDLE”，如果信号“rx_pin”有下降沿，我们认为是串口的起始位，进入状态“S_START”,等一个BIT时间起始位结束后进入数据位接收状态“S_REC_BYTE”,本实验中数据位设计是8位，接收完成以后进入“S_STOP”状态，在“S_STOP”没有等待一个BIT周期，只等待了半个BIT时间，这是因为如果等待了一个周期，有可能会错过下一个数据的起始位判断，最后进入“S_DATA”状态，将接收到的数据送到其他模块。

## Slide 52
UART-rx.v

## Slide 53
UART-rx.v
用于判断前后两个时钟周期是否有负跳变的产生
rx_d0——当前时钟串口输入引脚的状态；
rx_d1——前一个时钟串口输入引脚的状态；
每个时钟都更新状态机的状态；

## Slide 54
UART-rx.v
当出现rx引脚的负跳变，表示串口准备开始接收数据；
Start状态
为了避免丢失数据，在波特率周期的中间位置进入S_DATA，
此时可以处理（如缓存）接收完成的数据。

## Slide 55
UART-rx.v
这里缓存了数据，同时上面的模块也标识rx_data_valid显示接收数据已经有效；
统计接收的数据是否满8位；

## Slide 56
UART-rx.v
在接收数据状态且波特率时钟满，或者状态即将发生跳转时，波特率计数器清零；
在接收数据状态且波特率时钟周期在一半的时刻，完成接收数据位的保存；

## Slide 57: UART-tx.v
发送状态机状态转换图如下：
上电后进入“S_IDLE”空闲状态，如果有发送请求，进入发送起始位状态“S_START”,起始位发送完成后进入发送数据位状态“S_SEND_BYTE”,数据位发送完成后进入发送停止位状态“S_STOP”,停止位发送完成后又进入空闲状态。在数据发送模块中，从顶层模块写入的数据直接传递给寄存器‘tx_reg’，并通过‘tx_reg’寄存器模拟串口传输协议在状态机的条件转换下进行数据传送：

## Slide 58
UART-tx.v

## Slide 59
UART-tx.v
发送完8位的数据后，且波特率时钟满时，状态改变位停止位的发送

## Slide 60
UART-tx.v

## Slide 61
UART-tx.v

## Slide 62
UART-tx.v
一旦这里的tx_reg发生了状态的变化，就对应的改变tx引脚的状态。
在发送数据状态且波特率时钟满，或者状态即将发生跳转时，波特率计数器清零；

## Slide 63: 作业6：
在实验板串口例程的基础上，实现功能人机对话功能：
FPGA通过串口向上位机（串口小助手）发送问题一：例如“Your name please”
上位机的串口小助手回复FPGA：例如：“My name’s Tom”；当FPGA收到答复后，将收到的回复“My name’s Tom”回送到上位机的小助手中显示。
FPGA再发送问题二：例如“How are U”等等
上位机的串口小助手再次回复FPGA：例如：“I’m fine,”等内容；FPGA收到答复后，再次将收到的回复“I’m fine”回送到上位机的小助手中显示。
具体的案例，可以参看后面的截图；