## Slide 1: 综设实验
正弦、方波信号发生器与频率计装置

## Slide 2: 综设实验——频率计（基础部分）
1. 功能：测量1Hz-10MHz，脉冲信号（幅度为3-5V）的频率；
2. 利用8位的十进制计数器进行周期脉冲的计数；
3. 并能以6位的数码管显示频率值，即将数码管改为6位的科学记数法显示，如1KHz，显示为1.0000E3；
4. 附加项1：系统有复位按键(RESET)、控制测量频率启动/停止状态的功能选择按键(KEY1)；
5. 附加项2：根据功能选择按键(KEY1)状态，设计测量时LED灯指示测量状态和暂停状态。例如LED滚动或闪烁表示测量中，LED灭或者常亮表示暂停状态；指示灯指示频率计工作状态的方式可自由发挥；

## Slide 3: 综设实验——频率计（基础部分）
完成频率计的设计，
完成附加项3：增加功能按键2（Key2），实现频率/周期的功能测试测量与现实的转换；Key2选择周期测量时，数码管显示周期的数值，例如1KHz，显示1.0E-3S；50KHz，显示2.0E-5S；
完成附加项4：测量得到的频率值，通过串口发送到上位机，在上位机的界面上显示，波特率为115200。

## Slide 4: 综设实验——频率计（基础部分）
完成频率计的设计，
测量周期的方法：浮点运算，也可以用其他间接的方法；
例如，已知100MHz的时钟，周期为10ns，那么100MHz/50KHz=2000个10ns，那么50KHz就是20us的周期，就可以直接显示为2.0E-5S。方法可以自行改进完成。

## Slide 5: 综设实验——正弦信号发生器（发挥部分）
发挥部分可选择完成，或者改进设计完成；
基于DDS（直接数字频率合成）原理，结合D/A转换电路和放大电路，设计并产生频率范围：1KHz-10KHz的方波和正弦波 ；D/A转换电路（DA9708）和放大电路模块，可采用实验板中的模块（AN108），也可以自行设计；
利用D/A得到的1Hz-1MHz方波信号，输入到所设计的频率计中，进行频率测量输出。
利用D/A得到的100Hz-10KHz正弦波信号，通过SignalTap II的波形显示D/A产生的波形；
在波形输出端设置测试点1，能够应用示波器观察正弦波形；

## Slide 6: 综设实验——正弦信号发生器（发挥部分）
再应用串口，实现上位机设置频率测量状态和方式。例如，通过串口小助手向串口发送指令启动计数、停止计数，显示频率或者周期等功能。
在发挥部分不仅限于频率计和正弦型号发生器的上述功能，可以自由发挥。
（发挥选做的功能提示：）例如，可利用A/D模块对产生的正弦信号进行采集，然后检测出波形的峰峰值、频率、周期等信息；更进一步的还可以进行FFT分析，得到信号的频谱曲线；FPGA连接显示器可以复现采集到的信号（数字示波器功能等）。

## Slide 7: 验收时间和地点——提交实验报告：
装置验收时间是15周周五（12月15日）上午8:00至11:30；
15周周五验收完成后交还实验板。
验收时，同时提交关于“信号发生器”和“频率计”设计的实验报告说明。重点说明两个实验方法的原理介绍、工程中信号发生和频率计的具体实施方案、FPGA实验板中所有设计的功能模块说明，以及装置的操作说明。
12月15日中午12点前，提交FPGA技术的调研报告（电子版），统一提交给陈学斌同学。

## Slide 8: 验收时间和地点——提交实验报告：
FPGA技术的调研报告主要针对FPGA技术的发展历程，国内外FPGA可编程逻辑技术的工作原理，技术的发展现状、开发语言与环境，应用现状等多个方面进行调研。
调研报告的格式要求：目录、摘要、分章节、观点进行阐述、参考文献等基本内容。图表要有图号、图名和表号和表名等。（最基本的要符合华师的本科论文格式要求）